DROG – MAR

mgr inż.  MAREK PIECZYŃSKI

14 – 500 BRANIEWO   UL. Moniuszki 13A

Tel. Kom. 660495177                                                                                                                                     .

#### KOSZTORYS ŚLEPY

#### Z PRZEDMIAREM ROBÓT

ZADANIE :  PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ  NOWICA –

STARE SIEDLISKO

( dokumentacja   km 0+000 do km 0+770 )

### LOKALIZACJA : Działka nr 256 , 12/1  obręb Nowica ,  Województwo Warmińsko –         Mazurskie , Gmina Wilczęta , Powiat braniewski,

INWESTOR :     GMINA WILCZETA , WILCZĘTA 84 , 14-405 WILCZĘTA ,

CPV  45100000-8,   45233000-9,

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT :

NETTO                       zł

VAT 23%                     zł

BRUTTO                     zł

| Wyszczególnienie | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | mgr inż. Marek Pieczyński | uprawniony projektant w zakresie dróg nr 1636/EL/91 | grudzień 2016 r. |

1

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ  NOWICA – STARE SIEDLISKO                     .

1. Charakterystyka  terenu  ( stan istniejący )

Droga na  długości odcinka przewidzianego do przebudowy posiada nawierzchnię

z kruszywa naturalnego . Początek odcinka stanowi koniec istniejącej nawierzchni

z płyt drogowych .Koniec odcinka drogi stanowi miejsce w którym nawierzchnię drogi

utwardzono płytami otworowymi.  Droga przebiega w terenie lekko falistym o różnicy

wzniesień wynoszącym około 3,0 m. Otoczenie drogi stanowią zasadniczo  pola uprawne ,

łąki i tereny zielone oraz oczka wodne  . Szerokość pasa  drogowego na przeważającej

długości odcinka wynosi 12,0 m , jezdni  3,5 m . Na całym odcinku przy jezdni znajduje się

gruntowe  pobocze o zmiennej szerokości . Z uwagi na konieczność wzmocnienia oraz

poprawienia komfortu poruszania się pojazdów planowane jest ułożenie nowej nawierzchni

jezdni z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanego mechanicznie.  Jezdnia drogi jest

zasadniczo w poziomie przyległego terenu .Wzdłuż drogi po obu stronach znajdują się rowy

przydrożne . Są one zakrzaczone i częściowo zamulone .Odcinkiem drogi przewidzianym do

przebudowy  odbywa się ruch samochodowy i sprzętu rolniczego mieszkańców których

gospodarstwa i pola znajdują się przy drodze . Po za pasem drogi , na długości około 540m ,

po lewej stronie zlokalizowany jest  wodociąg, który następnie przechodzi na prawą stronę.

Po prawej stronie drogi biegnie  w  poboczu  na odcinku około 50m podziemna linia

telefoniczna , która dalej odchodzi po za pas drogowy.  Przy robotach ziemnych, zwłaszcza

wykopach , należy zachować szczególną  ostrożność przy wykonywaniu ich w pobliżu

istniejących urządzeń podziemnych.  Napowietrzna linia energetyczna  biegnie poza pasem

drogowym po prawej stronie i w km 0+425 przechodzi nad drogą na lewą stronę .

2.  Zakres  opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi branżę drogową .  W ramach zadania na

omawianym odcinku przewiduje się :

- Ułożenie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- Ułożenie warstwy odsączającej

- Poprawienie odwodnienia – odmulenie rowów przydrożnych

3.  Stan projektowany  ( przebieg trasy )

- Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi  D

- Prędkość projektowa   Vp = 30 km/h

- Przekrój poprzeczny  drogowy :

- Szerokość jezdni  –5,0  m

B..Zakres prac

# Na odcinku istniejącej nawierzchni  po wyprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża

# zostanie ułożona warstwa odsączająca gr. 15 cm , a na niej zostanie  wykonana nowa

# nawierzchnia  gr. 20 cm z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanego mechanicznie.

# Poprawiony zostanie system odwodnienia drogi  , poprzez odkrzaczenie ,oczyszczenie i

# odmulenie istniejących rowów  przydrożnych i przepustów .

2

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ  NOWICA – STARE SIEDLISKO                     .

# C.. Niweleta

Niweleta jezdni na całym odcinku zostanie wyniesiona o grubość nowej nawierzchni  . Pochylenie niwelety na tym odcinku maksymalnie dopasowane do istniejącej .

D..  Przekrój poprzeczny

Jezdnia  drogi na całym odcinku  , w przekroju poprzecznym będzie o szerokości nawierzchni 5,0 m . Spadki poprzeczne dwustronne 3%  .

4. Projektowana  konstrukcja  nawierzchni

Dla drogi w uzgodnieniu z inwestorem przyjęto następującą konstrukcję :

Dla drogi w uzgodnieniu z inwestorem przyjęto następującą konstrukcję :

Na odcinku jezdni o nawierzchni z kruszywa naturalnego

- warstwa nawierzchni  gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej

stabilizowanego mechanicznie

- warstwa odsączająca z piasku  gr. 15 cm

- istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Na zjazdach  :

- warstwa nawierzchni  gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej

stabilizowanego mechanicznie

5.Zakres ilościowy robót

- nawierzchnia  gr 20 cm z kruszywa łamanego ze skały litej

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie                                                      - 4.164,0 m2

- warstwa odsączająca gr  15 cm z piasku                                                  - 4.119,5 m2

- wykopy                                                                                                     - 233,2 m3

- nasypy                                                                                                      -113,0 m3

6.Założenia wyjściowe do kosztorysowania

- Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej  zgodnie z

rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. Ustaw nr 130

poz. 1389 )

- Ceny jednostkowe robót budowlanych stanowiące podstawę  sporządzania kosztorysu

inwestorskiego metodą uproszczoną przyjęto w oparciu o ceny rynkowe

- Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią :

- dokumentacja projektowa z przedmiarem robót

- ceny jednostkowe robót

- specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych

3

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ  NOWICA – STARE SIEDLISKO                     .

# ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU   ROBÓT

1. Roboty pomiarowe

- 0,770 km

2..Karczowanie krzaków o zagęszczeniu średnim

- 0,1 ha

3. Roboty ziemne ( wykopy) z profilowaniem skarp i dna , w grunt kat. III z wywozem

- usunięcie poboczy 0,10 m x 1,0 m x 770,0 m x 2  = 154,0 m3

- wykopy pod przepusty na zjazdach    66,0m x 1,2 m2 = 79,2 m3

Razem : 233,2

4. Roboty ziemne nasypy z profilowaniem , zagęszczeniem i pozyskaniem materiału

- ( poszerzenie drogi o d km 0+ 177 do km 0+290 )    113,0 m x 1,0m2 = 113,0 m3

5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję drogi  i zjazdy

- 770,0 m x 5,5m + 16 x 10,0 m2 = 4.395,0 m2

6.Ułożenie warstwy odsączającej śr. gr. 15cm  z  piasku na drodze

- 770,0 m x 5,35 m = 4.119,5 m2

7.Ułożenie nawierzchni gr. 20 cm  z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej granitowej stabilizowanego

mechanicznie na drodze i zjazdach

- 5,2 m x 770,0 m  + 160,0 m2 = 4.164,0 m2

8. Wykonanie ław z pospółki pod przepusty na zjazdach

-  66,0  m x 0,9 m x 0,15 m = 8,91 m3

# 9. Ułożenie przepustów z rur HDPE o śr. 40 cm na zjazdach ( dł. 8 m – zj nr 2,7,9,14,15,16  i dl. 9,0m na

# zj. nr 10,, 13 )

-  6 x 8,0 m + 2 x 9,0 m = 66,0 m

# 10. Zasypanie przepustów warstwami z zagęszczeniem z pozyskaniem i dowozem materiału

-  66,0 m3

# 11. Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów na zjazdach

- 8 x 2 szt = 16 szt

# 12. Odmulenie istniejących rowów przydrożnych wraz z istniejącymi przepustami

-  1.470,0 mb

4

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ  NOWICA – STARE SIEDLISKO                     .

PRZEDMIAR  ROBÓT

| Pozycja STWiORB | L.p. | Obliczenie wielkości | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |
| 01.01.01 | 1. | Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót Pozycja nr 1 załącznika do przedmiaru | km | 0,770 |
| 01.02.01 | 2 | Karczowanie krzaków o zagęszczeniu średnim Pozycja nr 2 załącznika do przedmiaru | ha | 0,1 |
| 02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |
| 02.01.01 | 3. | Wykopy w gruncie kat. III z profilowaniem skarp i dna oraz wywozem Pozycja nr 3 załącznika do przedmiaru | m3 | 233,2 |
| 02.03.01 | 4 | Roboty ziemne nasypy z profilowaniem , zagęszczeniem i pozyskaniem materiału Pozycja nr 4 załącznika do przedmiaru | m3 | 113,0 |
| 04.00.00 |  | PODBUDOWY CPV 45233000-9 |  |  |
| 04.01.01 | 5 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne Pozycja nr 5 załącznika do przedmiaru | m2 | 4.395,0 |
| 04.02.01 | 6 | Ułożenie warstwy odsączającej gr. 15cm z piasku pod mijankę Pozycja nr 6 załącznika do przedmiaru | m2 | 4.119,5 |
| 04.04.02 | 7 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej granitowej stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm Pozycja nr 7 załącznika do przedmiaru | m2 | 4.004,0 |
| 06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 |  |  |
| 06.02.01 | 8 | Wykonanie ław z pospółki pod przepusty na zjazdach Poz. nr 8 załącznika do przedmiaru | m3 | 8,91 |
| 06.02.01 | 9 | Ułożenie przepustów z rur HDPE o śr. 40 cm na zjazdach Poz. nr 9 załącznika do przedmiaru | mb | 66,0 |
| 06.02.01 | 10 | Zasypanie przepustów warstwami z zagęszczeniem z pozyskaniem i dowozem materiału Poz. nr 10 załącznika do przedmiaru | m3 | 66,0 |
| 06.02.01 | 11 | Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów na zjazdach Poz. nr 11 załącznika do przedmiaru | szt | 16 |
| 06.01.01 | 12 | Odmulenie istniejących rowów przydrożnych Poz. nr 12 załącznika do przedmiaru | mb | 1.470,0 |

5

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ  NOWICA – STARE SIEDLISKO                     .

KOSZTORYS ŚLEPY –

TABELA  ELEMENTÓW OZLICZENIOWYCH

| Lp | Pozycja STWiOR | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 | Wyznaczenie oraz pomiary w okresie trwania robót | km | 0,770 |  |  |
| 2 | 01.02.01 | Karczowanie krzaków o zagęszczeniu średnim | ha | 0,1 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 3 | 02.01.01 | Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna ( grunt kat. III ) z wywozem | m3 | 233,2 |  |  |
| 4 | 02.03.01 | Roboty ziemne nasypy z profilowaniem , zagęszczeniem i pozyskaniem materiału | m3 | 113,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 04.00.00 | PODBUDOWY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 5 | 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża | m2 | 4395,0 |  |  |
| 6 | 04.02.01 | Ułożenie warstwy odsączającej gr. 15cm z piasku | m2 | 4119,5 |  |  |
| 7 | 04.04.02 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej granitowej stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm | m2 | 4.164,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 8 | 06.02.01 | Wykonanie ław z pospółki pod przepusty na zjazdach | m3 | 8,91 |  |  |
| 9 | 06.02.01 | Ułożenie przepustów z rur HDPE o śr. 40 cm na zjazdach | mb | 66,0 |  |  |
| 10 | 06.02.01 | Zasypanie przepustów warstwami z zagęszcz . oraz pozyskaniem i dowozem materiału | m3 | 66,0 |  |  |
| 11 | 06.02.01 | Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów na zjazdach | szt | 16 |  |  |
| 12 | 06.01.01 | Odmulenie istniejących rowów przydrożnych | mb | 1470,0 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM ( cena netto ) |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM( cena z podatkiem) |  |  |  |  |

6

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ  NOWICA – STARE SIEDLISKO                     .

# TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH

| Lp | POZYCJA | ELEMENT ROBÓT | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| 2. | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |
| 3. | 04.00.00 | PODBUDOWY |  |
| 4 | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
|  |  | RAZEM : |  |
|  |  | PODATEK VAT 23 % |  |
|  |  | OGÓŁEM Z PODATKIEM |  |